1) I8086 má ES=0FF00h, DS=0FE00h a SI=2000h. Pak LODSB	Jméno a st. skupina: ....................

a) nahraje byte z fyzické adresy 100000h

b) nahraje byte z fyzické adresy 101000h

c) nahraje byte z fyzické adresy 000000h

d) nahraje byte z fyzické adresy 001000h

2) V registru AX máme bezznaménkové kladné číslo 0 .. 65535. Celočíselné dělení AX dvěma provedeme

a) instrukcí RCR AX,1

b) instrukcí SHR AX,1

c) instrukcí SAR AX,1

d) žádná z uvedených instrukcí nedělí celočíselně bezznaménkové číslo dvěma

3) Bezznaménkové kladné číslo v registru AX 0..65535 chceme vynásobit 0.75 a získat celočíselnou část výsledku. Tuto operaci

a) provedeme například instrukcemi MOV CX,0.75; MUL CX

b) provedeme například instrukcemi MOV CX,750; MUL CX; DIV 1000

c) provedeme například instrukcemi MOV CX,49152; MUL CX; MOV AX,DX

d) nelze provést bez použití numerického koprocesoru

4) V registru AL je nějaké bezznaménkové číslo větší než 200. Chceme toto číslo jedinou instrukcí zmenšit o 5 a nastavit CARRY. Pak použijeme

a) instrukci SUB AL,5

b) instrukci SBB AL,5

c) instrukci ADD AL,251

d) žádná z uvedených instrukcí nevyhovuje

5) Program PUSH AX

XOR AL,AL

ADD AL,20h

OUT 20h,AL

POP AX

RETI	pro obsluhu i8086 hardwarového přerušení IRQ 0 je chybný, protože

a) obsahuje neexistující instrukci

b) neschovává si původní stav příznaků FLAGS, které instrukcemi XOR a ADD mění

c) nenahrává si registr DS, který mohl v okamžiku vyvolání přerušení ukazovat mimo náš program

d) v obsluze přerušení není možné používat instrukce PUSH a POP, protože modifikují zásobník

1) I8086 má ES=0FF00h, DS=0FE00h a DI=2000h. Pak STOSB	Jméno a st. skupina: ....................

a) uloží byte na fyzickou adresu 100000h

b) uloží byte na fyzickou adresu 101000h

c) uloží byte na fyzickou adresu 000000h

d) uloží byte na fyzickou adresu 001000h

2) V registru AX máme číslo v doplňkovém kódu –32768 .. 32767. Celočíselné dělení AX dvěma provedeme

a) instrukcí SHR AX,1

b) instrukcí SAR AX,1

c) instrukcí RCR AX,1

d) žádná z uvedených instrukcí nedělí celočíselně číslo v doplňkovém kódu dvěma

3) Bezznaménkové kladné číslo v registru AX 0..65535 chceme vynásobit 0.25 a získat celočíselnou část výsledku. Tuto operaci

a) nelze provést bez použití numerického koprocesoru

b) provedeme například instrukcí DIV 4

c) provedeme například instrukcemi MOV CL,2; SHR AX,CL

d) provedeme například instrukcemi MOV CX,0.25; MUL CX

4) V registru AL je bezznaménkové číslo menší než 50. Chceme toto číslo jedinou instrukcí

zvětšit o 1 a nastavit CARRY. Pak použijeme

a) instrukci INC AL

b) instrukci ADC AL,1

c) instrukci SUB AL,255

d) žádná z uvedených instrukcí nevyhovuje

5) Program PUSH AX

XOR AL,AL

OUT 20h,20h

POP AX

IRET 	pro obsluhu i8086 přerušení IRQ 0 je chybný, protože

a) v obsluze přerušení není možné používat instrukce PUSH a POP, protože modifikují zásobník

b) neschovává si původní stav příznaků FLAGS, které instrukcí XOR mění

c) nenahrává si registr DS, který mohl v okamžiku vyvolání přerušení ukazovat mimo náš program

d) obsahuje neexistující instrukci